územní plán

Valdice

1. vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno k datu 5.5.2008. Hranice zastavěného území je vymezena v grafické části dokumentace.

2. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1. Koncepce rozvoje území OBCE, hlavní cíle rozvoje

Základní principy rozvoje obce Valdice:

- vytvoření podmínek pro posílení významu obce v sídelní struktuře v rámci regionu a širších vazeb

- vytvoření podmínek pro optimální funkční a prostorový rozvoj obce, ochrana a respektování v území stabilizovaných funkcí. Jde zejména o:

- vytvoření předpokladů pro dostatečnou nabídku ploch pro kvalitní bydlení;

- vytvoření předpokladů pro stabilizaci ploch ekonomických aktivit - výroba, služby;

- vytvoření předpokladů pro uspokojování potřeb obyvatelstva v oblasti občanské vybavenosti a služeb veřejného i komerčního charakteru a trávení volného času;

- vytvoření podmínek pro bezkonfliktně fungující dopravní systém ve vztahu             k  nadřazené dopravní síti a pro systémy technické vybavenosti;

- optimální členění funkcí urbanizovaného území;

- ochrana přírodních, urbanistických, historických a kulturních  hodnot a respektování krajinného zázemí obce, provázanost urbanizovaného území a krajiny;

- podpora kvalitativní stránky života v obci, vymezení rozvojových lokalit umožňujících rozvoj obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí;

- ochrana významných ploch veřejné zeleně a přírodního potenciálu obce jako nedílné součásti kvalitního obytného prostředí;

2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území

Územním plánem je stanovena nutnost ochrany a rozvoje následujících hodnot:

Hodnoty urbanistické, historické a kulturní

- dochovaná urbanistická struktura historického jádra obce – jádro obce soustředěné okolo náměstí a nástupního prostoru věznice je nutno respektovat ve funkční a hmotovém členění zástavby včetně přestaveb jednotlivých objektů, důležitá je ochrana veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně v centrální části Valdic;

- památky místního významu, které nejsou registrovány v Seznamu kulturních památek České republiky (pomníky v centru Valdic – pomník padlým v obou světových válkách a pamětní desky uctívající památku politických vězňů);

- významnější plochy sídelní zeleně, které jsou územním plánem vymezeny jako samostatné funkční plochy zeleně veřejně přístupné;

- významnější prvky sídelní zeleně jako jsou solitérní dřeviny, aleje, zeleň extenzivních zahrad a sadů v zastavěném území obce;

- při realizaci nové zástavby zejména v rámci rozvojových lokalit je nutno respektovat dominantu kostela Nanebevzetí Panny Marie a celého kláštera, který se charakteristicky uplatňuje v dálkových pohledech a zejména v pohledech z vrchu Zebína, i s ohledem na skutečnost, že je řešené území zahrnuto v navržené krajinné pátkové zóně Jičínsko (koncept ÚP VÚC okresu Jičín);

Hodnoty přírodní a krajinné

- ochrana ekologické kostry území - významných krajinných prvků ze zákona (lesy, louky, vodní toky a údolní nivy...) a prvků systému ekologické stability krajiny

- respektování pohledů z vrchu Zebína a průhledů na Zebín, zejména v úměrném měřítku budoucí zástavby

- respektování stávající cestní sítě v krajině – cesty na Zebín, turistické a cykloturistické trasy

3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE OBCE, VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

- urbanistickým návrhem je respektována založená urbanistická struktura obce. Snahou je vytvořit podmínky pro funkční a prostorové posílení centra obce jeho zařazením do funkce Plochy smíšené obytné – centrální, které umožní multifunkční využití tohoto prostoru, odpovídající kombinaci funkcí vyskytujících se v centrech sídel;

- zajistit možnosti rozvoje funkce obytné. Rozvojové lokality jsou vymezeny jednak na volných plochách v zastavěném území obce, jednak v těsné návaznosti na ně:

- rozvoj obytné funkce je přednostně směřován na jižní hranici řešeného území v rozvojové ploše většího rozsahu Z5. Návrh lokality vychází jednak z aktuálních potřeb obce a  schváleného územního plánu, jednak z konceptu VÚC Jičín, kde je lokalita vymezena jako nadmístní rozvojová plocha lidských zdrojů. Podmínkou pro využití lokality je zpracování územní studie za účelem zajištění optimální organizace zástavby a budoucího dopravního řešení;

- jižně areálu věznice je navržena přestavbová plocha P3 zařazená do funkce Bydlení v rodinných domech, která však umožní v případě potřeby i realizaci bytového domu. V lokalitě se uvažuje s realizací sociálního bydlení, předpoklad výstavby bytového domu odpovídá situování lokality v centrální části Valdic;

- na lokalitu Z5 navazují menší lokality P5 a Z6 vyplňující volné plochy mezi stávajícími plochami zástavby a lokalitou Z5, přičemž do ploch pro bydlení byl zahrnut i areál zrušené ČOV věznice (lokalita P4);

- další rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny v zastavěném území v západní části obce mezi železnicí a silnicí II. třídy. Jedná se o lokality P1 a P2 v zastavěném území a zastavitelnou plochu Z3. Lokalita Z3 je od železnice oddělena pásem izolační zeleně, mezi obytnou výstavbou v lokalitě P1 a železnicí bude ponechán pás stávajících zahrádek;

- jediná lokalita určená k výstavbě západně od železnice je lokalita Z4. Ta vyplňuje volné plochy v prostoru, kde nedávno vzniklo již několik nových rodinných domů. Některé z nich mají prostorové a funkční vazby na navazující Sedličky;

- návrh územního plánu se zabývá rozvojem i dalších funkčních složek:

- za účelem posílení centra obce z hlediska prostorového a funkčního je zde vymezena přestavbová lokalita P6 – jedná se o plochu vymezenou naproti obecnímu úřadu, zahrnující jednu budovu a navazující prostranství, která by měla být využita pro stavby a zařízení občanské vybavenosti veřejného charakteru;

- další lokalita zařazená do funkce občanské vybavení – veřejná infrastruktura  je zastavitelná plocha Z1. Jedná se o plochu v návaznosti na stávající sportovní areál, která by měla být využita k aktivitám, rozšiřujícím možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití obyvatel Valdic;

- územním plánem je mezi navrženou přeložkou silnice II. třídy a stávající zástavbou na východním okraji Valdic navržena plocha zeleně, která bude mít jednak účel izolační (odclonění bydlení od přeložky silnice II. třídy), jednak přírodní;

- Cílem urbanistické koncepce obce Valdice  je rovněž zachování charakteru urbanistické struktury a ochrana přírodních a civilizačních hodnot;

- budoucí charakter zástavby musí respektovat dominantu kostela a komplexu kartuziánského kláštera a pohledové horizonty z vrchu Zebína. Je třeba zohlednit i  polohu obce v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín a vesnické památkové zóny Studeňany i navrženou krajinnou památkovou zónu Jičínsko – stanovení podrobnějších prostorových regulativů zástavby;

- účelem územního plánu je rovněž posílení krajinářských hodnot - zařazení zemědělských pozemků  na úpatí Zebína do ploch smíšených nezastavěného území s důrazem na posílení funkce přírodní. Návrhem územního plánu je vymezena plocha prvků SES lokálního charakteru na západním okraji řešeného území;

Systém sídelní zeleně je v obci  představován:

- stávajícími plochami zeleně veřejně přístupné (parkově upravené plochy, plochy veřejné zeleně v okolí panelových domů, uliční stromořadí);

- zelení soukromou - zejména zahrad a sadů u individuální zástavby, které jsou součástí funkční plochy Bydlení v rodinných domech

- zelení ochranou a izolační - stávající a navržené plochy vymezené mezi železnicí a rozvojovými plochami pro bydlení

Koncepce řešení krajiny je obsažena v kap. č. 5.

3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, zejména vyplňují proluky zastavěného území. V řešeném území byly vymezeny následující zastavitelné plochy:

| Pořadové číslo | charakteristika |
| --- | --- |
| funkční zařazení: Občanské vybavení – veřejná infrastruktura - OV |
| Z1 | Tato rozvojová lokalita je vymezena v severní části Valdic, v přímé návaznosti na sportovní areál. Plocha je určena k možnosti rozvoje veřejné infrastruktury pro obyvatele obce, zejména jako možnost rozšíření společenského, kulturního a sportovního vyžití obyvatel. |
| funkční zařazení: Zeleň - ochranná a izolační - ZO |
| Z2 | Plocha izolační zeleně je vymezena mezi plochami určenými pro bydlení v severní části Valdic a železniční tratí, resp. územní rezervou pro modernizaci železničního koridoru |
| funkční zařazení: Bydlení v rodinných domech - BI |
| Z3 | Plocha pro bydlení je vymezena v proluce stávající zástavby v severní části Valdic, ze západu je omezena železniční tratí a jejím ochranným pásmem |
| Z4 | Plochy pro bydlení vyplňují volné pozemky na západním okraji řešeného území |
| Z5 | Tato rozsáhlejší lokalita je vymezena v jižní části řešeného území. Je vymezena ze severu areálem věznice, z východu a západu stávající zástavbou a z jihu silnicí III. třídy ve směru na Studeňany. Realizace obytné výstavby je prioritním rozvojovým záměrem obce. Podmínkou pro rozhodování je zpracování územní studie. |
| Z6 | Tato lokalita je vymezena mezi sávající zástavbou a lokalitou Z5 na jihovýchodním okraji Valdic |
| funkční zařazení dopravní infrastruktura - silniční - DS |
| Z7 | Navržená přeložka silnice II/286 je v grafické části vymezena osou koridoru. Koridor je nutné respektovat v šíři 30m na obě strany od osy |

3.3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

V řešeném území byly vymezeny následující přestavbové plochy:

| Pořadové číslo | charakteristika |
| --- | --- |
| funkční zařazení: Bydlení v rodinných domech - BI |
| P1 | Přestavbová lokalita P1 je určena k realizaci rodinných domů na místě stávající zahrádkové kolonie na severním okraji řešeného území |
| P2 | Přestavbová lokalita pro realizaci bydlení zahrnuje zahrady v zastavěném území mezi průtahem silnice II. třídy a železnicí. Podmínkou využití lokality P2 je vymezení komunikace ze silnice II. třídy podél výrobního areálu pro zpřístupnění pozemků v její vnitřní části, které nemají přímou prostorovou vazbu na veřejné komunikace |
| P3 | Lokalita vyplňuje volnou plochu za bytovými domy jižně areálu věznice. V lokalitě je umožněna realizace objektu sociálního bydlení |
| P4 | Navržená plocha pro bydlení je vymezena mezi stávající obytnou zástavbou a lokalitami Z5 a Z6 na jižním okraji řešeného území |
| funkční zařazení dopravní infrastruktura - silniční - DS |
| P5 | Parkoviště navržená pro potřeby sídliště jižně a východně centra |
| funkční zařazení: Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OV |
| P6 | Jako přestavbová plocha je vymezen prostor v centrální části obce. Západně silnice II. třídy navazuje na stabilizované plochy občanského vybavení - budovu obecního úřadu a základní školy. |

4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

4.1. občanská infrastruktura a veřejná prostranství

Součástí veřejné infrastruktury jsou plochy občanské vybavenosti pro vzdělávání, zdravotnictví, sociální péči, zařízení církevní a administrativní pro správu obce, které jsou doplněny o plochy a aktivity pro zkvalitnění kulturního, společenského a sportovního vyžití obyvatel obce. Tyto plochy je nutno ve struktuře obce hájit a přednostně využívat pro veřejné účely - jsou vymezeny pod funkčním označením Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OV. Komerční využívání těchto ploch musí být  v souladu s tímto zájmem a v návaznosti na něj (např. zajištění kulturního vyžití obyvatel obce, služby související a doplňkové apod.).

Pro občanskou vybavenost převažujícího veřejného charakteru jsou v řešeném území vymezeny jednak plochy stabilizované situované v centrální části Valdic (zahrnují např. budovu Obecního úřadu, základní školu apod.), jednak plochy rozvojové. Ty jsou situovány v centru obce – lokalita P6 a v návaznosti na sportovní areál – lokalita Z1.

Jako veřejná prostranství jsou územním plánem vymezeny uliční prostory v zastavěném území obce. V rámci této funkční  plochy je nutná ochrana stávajících ploch zeleně, mimo průtah silnice II. třídy je nutná podpora jejich obytných funkcí. Součástí veřejných prostranství jsou i plochy veřejné zeleně, které je nutno chránit před nežádoucí zástavbou (vymezeny samostatně jako zeleň veřejně přístupná).

4.2. Doprava

Ve východní části k.ú. Valdice je vedena část návrhu obchvatu Valdic v trase Robousy – Valdice – Kbelnice. Přeložka je uvažována zároveň z důvodu dopravního přínosu pro město Jičín, kdy tvoří severní obchvatovou trasu města Jičín.

Stávající průtah silnic II. třídy ve Valdicích je navržen rekonstruovat v souladu s Technickými podmínkami ministerstva dopravy TP145 „Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi“ se zaměřením na zvýšení kvality uličního prostoru pro chodce a cyklisty (rozšíření chodníků, vložení středních dělících ostrůvků, vysazené chodníkové plochy, pruhy pro cyklisty apod.) při zachování průjezdnosti úseku pro nákladní soupravy. Navrhovaná opatření dopravního zklidnění povedou ke snížení rychlosti projíždějících vozidel, vyšší bezpečnosti silničního provozu i ke zmírnění negativních vlivů z dopravy na okolní prostředí.

Dopravně závadné (nevyhovující rozhledové poměry) některých místních komunikací na silnici II/286 je navrženo řešit osazením silničních bezpečnostních zrcadel, případně fyzickými úpravami křižovatek.

V souladu s projektovou dokumentací firmy Projektservis Jičín s.r.o. je navržen oboustranný zastávkový pruh, nové čekárny a přechod pro chodce.

Stávající komunikační systém je územním plánem plně respektován. Je navrženo doplnění  sítě místních komunikací v rámci napojení a obsluhy rozvojových lokalit, přičemž návrh místních komunikací je umožněn v rámci stanovení hlavního a  přípustného využití jednotlivých funkčních ploch. Konkrétní řešení bude vyplývat z navazujících dokumentací řešících zástavbu v jednotlivých rozvojových lokalitách.

U některých bytových domů v jihovýchodní části obce je nedostatek parkovacích ploch pro osobní vozidla rezidentů. Územním plánem jsou navrženy nové parkovací plochy v sídlišti v jihovýchodní části obce a to návrhem plochy 2 parkovišť a zjednosměrněním ulice Přátelství.

Navrženo je dobudovat chybějící úseky chodníků, jedná se především o chodníky při průtazích silnic II. a III. tříd.

Je navržena rekonstrukce cest k Zebínu  jako zajištění kvalitního propojení zástavby do krajiny (včetně rekonstrukce mostku přes železnici). Je navržena rekonstrukce ulice Sídliště.

V souladu s Projektem modernizace železničního spojení mezi Euroregionem Nisa a Hradcem Králové zpracovaný firmou SUDOP Praha, a.s. je navržena územní rezerva modernizace železniční trati O41 procházející západním okrajem řešeného území.

4.3. Zásobování vodou

Koncepce zásobování vodou se návrhem územního plánu zásadně nemění. Vodovodní síť bude doplněna v místech budoucí nové zástavby, některé nevyhovující úseky vodovodu budou postupně rekonstruovány.

Je uvažováno s napojením obce Soběraz na vodovodní síť Valdic z prostoru jihovýchodně od věznice.

Zákres vodovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce zásobování vodou, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras jednotlivých řadů není součástí koncepce zásobování vodou).

# Zásobování požární vodou

Dodávka požární vody je a bude zajištěna pomocí požárních hydrantů osazených na vodovodní síti. Dále lze jako zdroj požární vody využít místních vodních ploch (2 požární nádrže).

# Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích

Při poruše vodovodního systému a přerušení dodávky pitné vody bude zdrojem vody vodovodní systém okolních obcí,  při větším rozsahu dovoz vody cisternami ze zdroje vzdáleného do  15 km, eventuelně dovoz vody balené.

4.4.  ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Kanalizační síť bude doplněna v místech budoucí zástavby. V severní části a v lokalitě pod Zebínem gravitačně na stávající stoky. Severní lokalita u trati ČD bude odpadní vody přečerpávat do stávající čerpací stanice.

V rozvojové lokalitě  jižně věznice bude realizována úprava stávajících stok s ohledem na budoucí způsob zástavby  (bude řešeno podrobnější dokumentací). V lokalitě Z5 bude vybudována oddílná kanalizace. Před vyústěním dešťové kanalizace do Valdického potoka bude  nutné realizovat dešťovou zdrž, aby při přívalových deštích nedošlo k překročení kapacity koryta potoka.

Zákres kanalizačních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce odkanalizování, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras jednotlivých řadů není součástí koncepce odkanalizování).

4.5. elektrorozvody, spoje

Způsob napájení obce Valdice zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 35 kV, stávajícím vrchním systémem 35 kV.

Výhledový požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se přezbrojí a osadí větším transformátorem. Pro severní a západní lokalitu bude nutno vybudovat novou trafostanici „T1“. Ta bude příhradová nebo sloupová a bude napojena vrchní primérní přípojkou na stávající vrchní kmenovou linku VN 395. S ohledem na prostorové řešení se předpokládá realizace trafostanice na hranici k.ú. Valdice a k.ú. Železnice.

Koncepce radio a telekomunikačních zařízení v řešeném území se nemění.

4.6. zásobování plynem

Nedochází ke změně koncepce zásobování plynem. V rozvojových lokalitách se počítá s napojením na NTL plynovodní řady.

Zákresy plynovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce zásobování plynem, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras jednotlivých řadů není součástí koncepce zásobování plynem).

4.7. odpady

Není navrhována  změna koncepce likvidace odpadů v obci.

5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranU před povodněmi, rekreacI, dobývání nerostů a podobně

5.1. Koncepce řešení krajiny

Neurbanizované území zaujímá pouze menší část řešeného území, což je dáno velmi malou rozlohou katastrálního území obce a podílem zastavěného území. Volná krajina se vyskytuje na západním okraji řešeného území na úpatí vrchu Zebína a  na východním okraji, kde se jedná o zemědělsky obdělávané pozemky. V rámci nezastavěného území jsou vymezeny následující funkční plochy, pro které jsou stanoveny regulativy pro využití území:

- Plochy zemědělské (NZ) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující funkci zemědělskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Výrazněji jsou zastoupeny  na východním okraji řešeného území.

- Plochy lesní (NL) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující funkci lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi. V území jsou tvořeny lesním porostem menšího rozsahu  na západním okraji řešeného území.

- Plochy přírodní (NP) – tvořené prvky systému ekologické stability krajiny. Jsou zastoupeny pouze na západním okraji řešeného území jako plocha lokálního biocentra a biokoridoru.

- Plochy smíšené nezastavěného území (NS) - plochy s polyfunkčním využitím území, kde žádná funkce není výrazně dominantní, přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodářským využíváním. V územním plánu byly tyto plochy vymezeny na úpatí Zebína, kde je mimo zemědělské a lesní produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou.

Prostupnost krajiny:

Vzhledem k charakteru řešeného území s minimálním zastoupením nezastavěného území nebylo nutné navrhovat opatření ke zlepšení prostupnosti krajiny.

Protierozní opatření

V území nejsou významné projevy půdní eroze, opatření nejsou navrhována.

Další navrhovaná opatření:

Obnova tradice solitérních stromů v krajině a doplnění mimolesní zeleně (interakční prvky) dřevinami přirozeného charakteru;

5.2. NÁVRH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES lokálního významu – plochy biocenter a trasy biokoridorů, které budou respektovány.

Prvky ÚSES byly vymezeny jako Plochy přírodní - NP

Do řešeného území prvky SES zasahují pouze okrajově a to v podobě části lokálního biocentra v lesním porostu na západním okraji řešeného území a části lokálního biokoridoru, jehož trasa byla upřesněna s ohledem na realizované plochy bydlení.

Přehled prvků ÚSES (biocentra a biokoridory)

| prvek ÚSES | Název | Popis, návrh opatření |
| --- | --- | --- |
| BC 45 | Pod Zebínem | biocentrum lokálního významu postupná likvidace akátu a introdukovaných keřů, extenzívní využívání a postupná dosadba odpovídajících druhů dřevin |
| BK 46 | Libosad | biokoridor lokálního významu nutnost zachování průběhu biokoridoru mezi stávající zástavbou v pásu min. 20m |

6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využitím, pro něž jsou stanoveny podmínky využití, kterým musí odpovídat zejména umisťování staveb a změny staveb, realizace opatření a další způsoby využití území.

Při umisťování a změnách staveb, při využití území, při realizaci opatření a dalších způsobech využití území  a změnách využití území je nutno zároveň uplatňovat limity využití, které vyplývají ze zákonných předpisů a rozhodnutí příslušných orgánů a z limitů stanovených tímto územním plánem.

Pozn. Hlavní využití  představuje  převažující způsob využití příslušné funkce v rámci všech ploch stabilizovaného území a rozvojových lokalit vymezených tímto územním plánem, bez konkrétního uplatňování na jednotlivé prostorově oddělené plochy.

- Plochy bydlení (§ 4 vyhl. 501/2006 Sb.)

Bydlení v rodinných domech - BI

plochy rodinných domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

hlavní využití:

- rodinné domy individuální, dvojdomy a řadové rodinné domy

- užitkové a okrasné zahrady

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro obchod a služby a řemeslnou výrobu místního významu

- stavby a zařízení pro veřejné stravování místního významu

- stavby a zařízení ubytovací

- stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu

- stavby pro individuální rekreaci

- stavby a zařízení pro sport jako doplňková funkce k funkci obytné

- místní obslužné a účelové komunikace  a komunikace pro pěší a cyklisty

- parkovací plochy, garáže

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- veřejná zeleň, drobná architektura, malé vodní nádrže, bazény

podmíněné využití:

- bytový dům pro potřeby sociálního bydlení (sociální byty, dům s pečovatelskou službou apod.) za předpokladu umístění v lokalitě P4

- výstavba v lokalitách Z4, Z3, P1 a P2 je možná za podmínky ochrany nejbližší chráněné zástavby proti hluku ze železniční dopravy na trati 041

- výstavba v lokalitě P2 je možná za podmínky ochrany proti hluku z dopravy na pozemní komunikaci II. třídy pro chráněné prostory definované § 30 zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

- podmínkou využití lokality P2 je vymezení komunikace ze silnice II. třídy podél výrobního areálu pro zpřístupnění pozemků v její vnitřní části, které nemají přímou prostorovou vazbu na veřejné komunikace

nepřípustné využití:

- bytové domy

- objekty výroby průmyslové a zemědělské

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí

- čerpací stanice pohonných hmot

- hromadné garáže

podmínky prostorového uspořádání:

- zástavba bude jedno a dvoupodlažní, popř. s využitým podkrovím

- ucelená skupina obytných objektů bude vždy jednotná ve smyslu architektonického stylu

- koeficient zastavění jednotlivých pozemků - 0,3

- minimální velikost stavebního pozemku rodinného domu v rozvojové lokalitě Z5 bude 900m2

- případně realizovaný bytový dům v lokalitě P6 nepřesáhne výškovou hladinu navazujících stávajících bytových domů

- Bydlení v bytových domech - BH

plochy bytových domů

hlavní využití:

- bytové domy

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro sport jako funkce doplňková k funkci obytné

- místní obslužné a účelové  komunikace  a komunikace pro pěší a cyklisty

- parkovací plochy, garáže

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- veřejná zeleň, zahrádky

nepřípustné využití:

- rodinné domy, stavby individuální rekreace

- objekty výroby průmyslové a zemědělské

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí

- čerpací stanice pohonných hmot

- Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy smíšené obytné – centrální – SC

Jsou využívané zejména pro bydlení v centrech sídel a obslužnou sféru místního i nadmístního významu

hlavní využití:

- bydlení v rodinných a bytových domech

- stavby a zařízení občanské vybavenosti veřejného a komerčního charakteru místního  a nadmístního významu (správní, vzdělávací, zdravotnická, kulturní, obchodní)

přípustné využití:

- místní obslužné a účelové  komunikace  a komunikace pro pěší a cyklisty

- parkovací plochy, garáže jen jako součást staveb dle hlavního využití

- stavby a zařízení pro údržbu a skladování, sběrný dvůr

- stavby a zařízení nevýrobních služeb a drobné řemeslné výroby

- stavby a zařízení výrobních služeb bez negativního vlivu na okolí

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- zeleň veřejná a soukromá, drobná architektura jako součást ploch veřejné a soukromé zeleně, malé vodní plochy a bazény

nepřípustné využití:

- objekty výroby průmyslové

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí  (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech, nesmí mít negativní vliv na sousední pozemky nebo stavby zejména pro bydlení nad míru přípustnou hygienickými předpisy

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací)  překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- čerpací stanice pohonných hmot

- řadové garáže

podmínky prostorového uspořádání:

- dostavby a přestavby budou respektovat stavební čáry a výškovou hladinu okolní zástavby;

- Plochy občanského vybavení (§ 6 vyhl. 501/2006 Sb.)

Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OV

Tato funkce je tvořena převážně plochami a objekty občanské vybavenosti, které jsou součástí základní občanské infrastruktury pro obyvatele řešeného území.

hlavní využití:

- stavby a zařízení veřejné správy, pošt

- stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči

- stavby a zařízení školská a vzdělávací

- stavby a zařízení kulturně společenská

- stavby a zařízení sportovní

- stavby a zařízení církevní

- stavby a zařízení sportovní

podmíněné využití:

- rodinné domy pouze v lokalitě P6

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro obchod a služby

- stavby a zařízení pro administrativu a peněžnictví

- stavby a zařízení  stravovací

- příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- parkovací plochy a garáže jako součást areálů

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- zeleň veřejná a ochranná

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení výroby

- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

- velkokapacitní stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí

Občanské vybavení - tělovýchovná a rekreační zařízení - OS

Jedná se o plochy sportovních areálů s možností sezónního a celoročního využití  ke sportovním účelům převážně místního významu.

hlavní využití:

-      sportovní plochy a zařízení krytá a nekrytá

- tribuny, hlediště, sociální zařízení

- stavby a zařízení pro relaxaci rehabilitaci

přípustné využití:

- stavby a zařízení veřejného stravování, obchodní a pro přechodné ubytování jako součást sportovních areálů

- stavby a zařízení pro administrativu jako součást sportovních areálů

- domy a byty správců a majitelů, služební byty

- stavby a zařízení provozního vybavení

- příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- parkovací plochy osobních automobilů a autobusů

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- zeleň veřejná, pobytové louky

nepřípustné využití:

- služby mající charakter výroby

- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

- velkokapacitní stavby a zařízení pro obchod, nákupní centra, zábavní střediska

- stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí

podmínky prostorového uspořádání:

-  nejsou stanoveny

- Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl. 501/2006 Sb.)

Výroba  a skladování - lehký průmysl - VL

je určeno pro umisťování staveb a zařízení výroby nezemědělského charakteru a výrobních služeb, staveb pro skladování a servis, kde negativní důsledky provozu nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů

hlavní využití:

- stavby a zařízení výroby nezemědělského charakteru a výrobních služeb a řemeslné výroby

- stavby a zařízení pro skladování a manipulační a skladové plochy

- stavby a zařízení pro servis a opravy

přípustné využití:

- stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území

- velkoplošná obchodní zařízení

- stavby a zařízení nevýrobních služeb

- stavby a zařízení zemědělské výroby rostlinné

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- stavby a zařízení provozního vybavení

- příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy a odpočinkové plochy

- odstavné a parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, garáže pro služební, nákladní a speciální vozidla

- zeleň veřejná a ochranná

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení těžké průmyslové výroby

- rodinné a bytové

- stavby a zařízení občanské vybavenosti (s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území)

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- stavby pro chov hospodářského zvířectva, hnojiště, silážní jámy

- skládky odpadů

podmínky prostorového uspořádání:

-   nejsou stanoveny

- Plochy rekreace (§ 5 vyhl. 501/2006 Sb.)

#### Rekreace - zahrádkové osady - RZ

plochy zahrádkových osad

hlavní využití:

-     zahrady, zahrádkové chaty

přípustné využití:

-     zařízení a plochy pro sport jako funkce doplňková k hlavnímu funkčnímu využití

- příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- parkovací plochy

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení občanské vybavenosti

- stavby pro trvalé bydlení

- stavby a zařízení výroby

podmínky prostorového uspořádání:

-  zahrádkové chaty do 40 m2 a 175 m3, výška hřebene do 6 m

#### Plochy systému sídelní zeleně (plochy s jiným způsobem využití dle §3, odst.4 vyhl 501/2006 Sb.)

#### Zeleň na veřejných prostranstvích - ZV

jsou to plochy veřejné zeleně utvářené udržovanou zelení se zahradnickou úpravou, umožňující každodenní rekreaci ve veřejném prostoru, udržované travnaté plochy v zastavěném území obce

hlavní využití:

- parkové porosty okrasné a přírodní, doprovodné porosty a travnaté plochy nábřežní u vodních ploch a toků, udržované travnaté plochy, nízká a skupinová zeleň a solitéry

- stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch - drobná architektura, vodní prvky, dětská hřiště apod.

přípustné využití:

- komunikace pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikace, parkovací plochy

- stavby a zařízení technické vybavenosti pro obsluhu řešeného území

- vodní plochy a toky

podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení občanské vybavenosti za podmínky situování v rozvojové lokalitě Z7

nepřípustné využití:

- jiné využití, než je hlavní a přípustné

#### Zeleň - ochranná a izolační - ZO

jsou plochy utvářené zelení specifického účelu

přípustné využití:

- zeleň specifická a izolační v podobě skupinové zeleně

- stavby a zařízení technického vybavení

- cesty pro pěší a cyklisty

nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

#### Zeleň - soukromá a vyhrazená - ZS

plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které nejsou součástí jiných typů ploch

hlavní využití:

- zahrady, sady, louky a malé zorněné plochy

přípustné využití:

- stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch - drobné stavby

- bazény, vodní plochy a toky

- stavby a zařízení technické vybavenosti pro obsluhu řešeného území

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení, služby a výrobu zemědělského a nezemědělského charakteru

- skládky odpadů

- Plochy specifické - (§ 19 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy specifické - X

Jsou vymezeny za účelem zajištění zvláštních podmínek, které vyžadují pozemky staveb a zařízení pro vězeňství

přípustné využití:

- stavby a zařízení ubytovací zvláštního charakteru

- stavby a zařízení ubytovací služební, služební byty

- stavby a zařízení výrobní a skladovací

- stavby a zařízení administrativní, stravovací, obchodní, zdravotnická, kulturní a sportovní pro potřeby areálu

- stavby a zařízení církevní

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- stavby a zařízení provozního vybavení

- příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy a odpočinkové plochy

- odstavné a parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, garáže pro služební, nákladní a speciální vozidla

- zeleň veřejná a ochranná

nepřípustné využití:

- objekty výroby průmyslové a zemědělské

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí

- čerpací stanice pohonných hmot

- Plochy dopravní infrastruktury - (§ 9 vyhl. 501/2006 Sb.)

Dopravní infrastruktura - silniční - DS

jsou plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

přípustné využití:

- liniové stavby dopravy silniční (silnice I., II., II., třídy, rychlostní komunikace, dálnice, místní obslužné a účelové komunikace)

- komunikace pro pěší a cyklisty

- odstavné a parkovací plochy

- odstavné a parkovací plochy, řadové a hromadné garáže

- čerpací stanice pohonných hmot

- plochy zeleně na dopravních plochách (ostrůvky, rabátka  apod.)

- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení

nepřípustné využití:

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci

- stavby a zařízení průmyslové výroby, výrobních služeb, zemědělské výroby

podmínky prostorového uspořádání:

- cyklostezky navrhované podél stávajících komunikací  budou zbudovány po jedné či obou stranách těchto komunikací

Dopravní infrastruktura – silniční - garáže - DSg

jsou plochy hromadných a řadových garáží

přípustné využití:

- hromadné a řadové garáže

- místní obslužné a účelové komunikace

- komunikace pro pěší a cyklisty

- odstavné a parkovací plochy

- plochy zeleně

- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení

podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

nepřípustné využití:

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci

- stavby a zařízení průmyslové výroby, výrobních služeb, zemědělské výroby

Plochy dopravní infrastruktury - drážní – DZ

jsou plochy a koridory drážní  dopravy, včetně pozemků souvisejících

hlavní využití

- liniové stavby dopravy drážní

přípustné využití:

- stavby a zařízení související s drážním provozem (nádražní budovy a zastávky, nástupiště apod.)

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- jiné využití, než je hlavní a přípustné

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy vodní a vodohospodářské (§ 13 vyhl. 501/2006 Sb.)

#### Plochy vodní a vodohospodářské - W

jsou řeky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní funkce vodohospodářské,  ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské

přípustné využití:

- vodní toky a plochy přírodní, upravené nebo uměle vybudované sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodní dopravě, hospodářskému využití (chov ryb a ostatních vodních živočichů, výroba energií)

- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení aj.)

nepřípustné využití:

- veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím

- stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území

- skládky odpadu

- Plochy zemědělské (§ 14 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy zemědělské - NZ

Území s převažující funkcí intenzívní zemědělské výroby

hlavní využití:

- orná půda, trvalé travní porosty

přípustné využití:

- zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování pozemků

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí jako interakční prvky apod.)

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry)

podmíněné využití:

- stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, trasy vedení technické infrastruktury a zalesnění, kde podmínkou pro uskutečnění záměrů a staveb v jejich konkrétní podobě a konkrétním umístění je odsouhlasení příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

nepřípustné využití:

- stavby a činnosti, které nesouvisí s přípustným využitím (vč. staveb pro individuální a hromadnou rekreaci)

- ukládání odpadů

- umisťování aktivit a činností, které by následně omezovaly zemědělské obhospodařování nebo organizaci půdního fondu)

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy  přírodní (§ 16 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy přírodní - NP

funkce přírodní - územní ochrana chráněných území podle zákona č.114/1992 Sb. ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb. a územní ochrana vymezeného územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území (prvky SES, VKP,  evropsky významné lokality)

hlavní využití:

- dlouhodobá stabilizace prostorů, ve kterých mohou relativně nerušeně existovat a vyvíjet se původní a přírodě blízké ekosystémy,

- uchování druhového i genového bohatství spontánních druhů organismů,

- územní ochrana chráněných území podle zákona č.114/1992 Sb. ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., ochrana územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných částí  území (zejména  ekologické kostry území),

- mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny

- vodní plochy a toky

přípustné využití:

- zásahy a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny

- turistika po vyznačených cestách, naučné stezky

- obhospodařování zemědělských pozemků, obhospodařování zemědělských pozemků s  dlouhodobým cílem ponechat zemědělské půdě pouze mimoprodukční funkce nebo hospodařit šetrným způsobem k přírodním danostem (např.formou biozemědělství)

- produkce dřeva při nenarušení mimoprodukčních funkcí lesa

- výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků

- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci

- úprava vodních toků a vodních ploch přírodě blízkým způsobem

podmíněné využití:

- stávající činnosti produkčního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování intenzity (kapacity, koncentrace apod.)

- zemědělský a lesní půdní fond je nutné obhospodařovat z hlediska  mimoprodukčních  funkcí v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny

- výstavba (viz odstavec přípustné využití), přípustné změny využití území a  přípustná opatření trvalého charakteru jsou možné za podmínek, které pro jednotlivé záměry stanoví příslušný orgán ochrany přírody

nepřípustné využití:

- nová výstavba, kromě uvedených výjimek, jmenovitě výstavba staveb pro pobytovou rekreaci a zahrádkářských chat

- zřizování hřišť a sportovních zařízení

- oplocování pozemků s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany přírody, lesa, vodních zdrojů apod.

- zřizování skladovacích a odstavných ploch

- těžba nerostných surovin

- meliorační výstavba, která není v zájmu ochrany přírody a krajiny či mimoprodukčních funkcí lesa,

- změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa

- změny druhů pozemku na ornou půdu, zahrady, sady

- ukládání odpadů

- terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry

- scelování pozemků, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny či ochrany lesa

- zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací či pěšin, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny

#### Plochy smíšené nezastavěného území - NSx

hlavní využití:

p - funkce přírodní - územní ochrana chráněných území podle platných předpisů a územní ochrana vymezeného územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území (prvky SES, VKP,  a prostorově a funkčně navazující plochy)

z – funkce zemědělská - nezbytně nutná opatření a výstavba pro zemědělskou produkci

l – lesní  - nezbytně nutná opatření a výstavba pro lesní produkci

o – ochranná – výsadba zeleně s izolační funkcí

přípustné využití:

-     stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry)

podmíněné využití:

- veškeré činnosti musí být v souladu se zájmy ochrany přírody a s ostatními funkcemi zastoupenými v dané zóně, u smíšených zón s přírodní funkcí jsou ostatním zájmům nadřazeny zájmy ochrany přírody

- stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, trasy vedení technické infrastruktury, zalesnění a revitalizace vodotečí, kde podmínkou pro uskutečnění záměrů a staveb v jejich konkrétní podobě a konkrétním umístění je odsouhlasení příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

- výsadba zeleně v ploše vymezené navrženou přeložkou silnice II. třídy a okrajem Valdic ve vzdálenosti  do 30m od osy navržené přeložky  je podmíněna vytyčením přesné trasy v terénu

nepřípustné využití:

- nenávratné poškozování půdního povrchu,

- zneškodňování odpadů,

- změny vodního režimu pozemků, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa,

- provádění terénních úprav značného rozsahu,

- výstavba nesouvisející s přípustnými činnostmi a funkcemi dané zóny (včetně staveb pro individuální rekreaci).

podmínky prostorového uspořádání:

-	nejsou stanoveny

7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územním plánem jsou dle § 170 stavebního zákona stanoveny následující veřejně  prospěšné stavby:

WD1 - Dopravní infrastruktura – navržený koridor přeložky silnice II/286 (v grafické části je trasa vymezena osou koridoru. Koridor je nutné respektovat v šíři 30m na obě strany od osy) – p.č. 133/1 a 133/2  v k.ú. Valdice, předkupní právo ve prospěch Královéhradeckého kraje

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Dle § 101 stavebního zákona se předkupní právo vztahuje na všechny veřejně prospěšné stavby a opatření vyjmenované v kap. č.7.

WD1 - Dopravní infrastruktura – navržená přeložka silnice II/286 (v grafické části je trasa vymezena osou koridoru. Koridor je nutné respektovat v šíři 30m na obě strany od osy) – p.č. 133/1 a 133/2 v k.ú. Valdice, předkupní právo ve prospěch Královéhradeckého kraje

9. sTANOVENÍ PLOCH  A KORIDORŮ K pROVĚŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ

Pro návrhovou lokalitu Z5 je zpracována a projednána územní studie, která bude po vydání územního plánu zaregistrována v evidenci územně plánovací činnosti na Ústavu územního rozvoje Brno. Jejím účelem je vymezení základního komunikačního systému jako součásti systému veřejných prostranství, parcelace a orientační umístění rodinných domů. Územní studie bude sloužit jako podklad pro dokumentaci k územnímu řízení. V dokumentaci k územnímu řízení bude území řešeno podrobně, včetně návrhu sítí technické infrastruktury a jejich eventuelních přeložek, upřesnění obytných ulic, zpevněných ploch a zeleně ve veřejném prostoru.

10. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

Obsah textové části ÚP:

1. Vymezení zastavěného území							str. 1

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany  a rozvoje jeho hodnot			str. 1

2.1. Koncepce rozvoje území obce, hlavní cíle rozvoje

2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně								str. 2

3.1. Urbanistická koncepce jednotlivých místních částí, včetně vymezení

systému sídelní zeleně

3.2. Vymezení zastavitelných ploch

3.3. Vymezení ploch přestavby

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování		str.5	4.1. Občanská infrastruktura a veřejná prostranství

4.2. Doprava

## 4.3. Zásobování vodou

## 4.4. Odvedení a čištění odpadních vod

4.5. Elektrorozvody, spoje

4.6. Zásobování plynem

4.7. Odpady

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně											str. 7

5.1. Koncepce řešení krajiny

5.2. Návrh systému ekologické stability krajiny

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách)										  str. 9

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit						str. 19

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo							str. 19

9. Stanovení ploch  a koridorů k prověření územní studií 				str. 19

10. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části		str. 20

Obsah grafické části ÚP:

- výkres základního členění

- hlavní výkres

2a   technická infrastruktura

- výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření